# Kontrolní test - Plynárenství

(Hořáky)

##### třída 3.I

termín odevzdání : 10.4.2020

e-mail : instalatersousvitavy@seznam.cz

tel. 603542064

podklady : elearning, sešit, internet

Zadání - zaškrtni správnou odpověď

Vypracoval :      ............................................

##### Otázka 1

Co je na obrázku ?

|  | a) | Hořák se svítivým plamenem |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Hořák s nesvítivým plamenem |
|  | c) | radiační hořák |

##### Otázka 2

Z čeho se skládá hořák?

|  | a) | rukojeť , nástavec, ústí |
| --- | --- | --- |
|  | b) | tryska, směšovač, ústí hořáku |
|  | c) | injektor, tryska, držák |

##### Otázka 3

Plynový spotřebič se skládá?

|  | a) | klapky, šoupata,rám,hořák |
| --- | --- | --- |
|  | b) | kohout, rozvod plynu, hořák, rám |
|  | c) | rám, plášť,rozvod plynu, armatury,hořák |

##### Otázka 4

Primární vzduch vstupuje do směsi?

|  | a) | nevstupuje do plamene |
| --- | --- | --- |
|  | b) | za ústím hořáku |
|  | c) | v injektoru před ústím hořáku |

##### Otázka 5

Atmosférický hořák?

|  | a) | tlakem plynu přisává sekundární vzduch |
| --- | --- | --- |
|  | b) | tlakem vzduchu přisává plyn |
|  | c) | tlakem plynu přisává primární vzduch |

##### Otázka 6

Co je to hořák?

|  | a) | zařízení na směšování hořlavého plynu s dusíkem |
| --- | --- | --- |
|  | b) | zařízení na směšování hořlavého plynu se vzduchem |
|  | c) | zařízení na směšování hořlavého plynu s vodíkem |

##### Otázka 7

Tlakové hořáky?

|  | a) | mají oba tlaky stejné |
| --- | --- | --- |
|  | b) | využívají tlaku vzduchu a přisávají plyn |
|  | c) | využívají tlaku plynu a přisávají vzduch |

##### Otázka 8

Jaké spalování probíhá na hořáku s nesvítivým plamenem?

|  | a) | žádné |
| --- | --- | --- |
|  | b) | nedokonalé |
|  | c) | dokonalé |

##### Otázka 9

Co je na obrázku ?

|  | a) | radiační hořák |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Hořák s nesvítivým plamenem |
|  | c) | Hořák se svítivým plamenem |

##### Otázka 10

Jaké spalování probíhá na hořáku se svítivým plamenem?

|  | a) | žádné |
| --- | --- | --- |
|  | b) | nedokonalé |
|  | c) | dokonalé |

1.4.2020

Ing. Petr Choutka