# Kontrolní test - Zdravotechnická Instalace

(Potrubí a armatury veřejného vodovodu)

##### třída 3.I

termín odevzdání : 10.4.2020

e-mail : instalatersousvitavy@seznam.cz

tel. 603542064

podklady : elearning, sešit, internet

Zadání - zaškrtni správnou odpověď

Vypracoval :      ............................................

##### Otázka 1

Podle tabulky urči ?

|  | a) | podzemní vodovodní hydrant DN 100 3,8 m vpravo 6,4 m hluboko |
| --- | --- | --- |
|  | b) | podzemní vodovodní hydrant DN 100 3,8 m vpravo 6,4 m vzadu |
|  | c) | podzemní vodovodní hydrant DN 100 3,8 m vpravo 6,4 m vpředu |

##### Otázka 2

Způsoby spojování potrubí z polyetylenu?

|  | a) | hrdlové spoje, přírubové spoje , lepené spoje |
| --- | --- | --- |
|  | b) | svařované spoje, přírubové spoje , svěrné spoje |
|  | c) | hrdlové spoje, přírubové spoje , svařované spoje |

##### Otázka 3

Šroubové Wotlmanovy vodoměry jsou?

|  | a) | rychlostní |
| --- | --- | --- |
|  | b) | objemové |
|  | c) | speciální |

##### Otázka 4

Ultrazvukové vodoměry se používají?

|  | a) | měření velkých průtoků |
| --- | --- | --- |
|  | b) | velmi přesné měření |
|  | c) | měření při velkých tlacích |

##### Otázka 5

Způsoby spojování vodovodního potrubí z oceli?

|  | a) | hrdlové spoje, přírubové spoje , lepené spoje |
| --- | --- | --- |
|  | b) | svařované spoje, přírubové spoje , svěrné spoje |
|  | c) | hrdlové spoje, přírubové spoje , svařované spoje |

##### Otázka 6

Pro veřejný vodovod se používá materiál na potrubí ?

|  | a) | Šedá litina, tvárná litina, ocel, tvrdé PVC - U, polyetylen |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Šedá litina, sklo, ocel, tvrdé PVC - U, polyetylen |
|  | c) | Šedá litina, beton, ocel, tvrdé PVC - U, polyetylen |

##### Otázka 7

Objemové vodoměry se používají?

|  | a) | měření při velkých tlacích |
| --- | --- | --- |
|  | b) | měření velkých průtoků |
|  | c) | velmi přesné měření |

##### Otázka 8

Sdružené vodoměry jsou?

|  | a) | dva rychlostní vodoměry pro velké a malé množství vody |
| --- | --- | --- |
|  | b) | dva speciální vodoměry pro velké a malé množství vody |
|  | c) | dva objemové vodoměry pro velké a malé množství vody |

##### Otázka 9

Způsoby spojování potrubí ze sklolaminátu?

|  | a) | hrdlové spoje, přírubové spoje , pájené |
| --- | --- | --- |
|  | b) | hrdlové spojee, přírubové spoje , lepené spoje |
|  | c) | hrdlové spoje, přírubové spoje , svařované spoje |

##### Otázka 10

Způsoby spojování potrubí z litiny?

|  | a) | hrdlové spoje, přírubové spoje , lepené spoje |
| --- | --- | --- |
|  | b) | hrdlové spoje, přírubové spoje , svařované spoje |
|  | c) | hrdlové spoje, přírubové spoje , svěrné spoje |

##### Otázka 11

Podle tabulky urči ?

|  | a) | podzemní vodovodní šoupě DN 100 10,5 m vpravo 5,3 m vpředu |
| --- | --- | --- |
|  | b) | podzemní vodovodní pramen vydatnost 100 l/ min 10,5 m vpravo 5,3 m hluboko |
|  | c) | podzemní vodovodní šoupě DN 100 10,5 m vpravo 5,3 m hluboko |

##### Otázka 12

Seřaď správně vodoměrnou sestavu .

|  | a) | uzávěr, filtr, uklidňovací kus, montážní kus, vodoměr, zpětný ventil, uzávěr s vypouštěním |
| --- | --- | --- |
|  | b) | uzávěr, filtr, uklidňovací kus, vodoměr, montážní kus, zpětný ventil, uzávěr s vypouštěním |
|  | c) | uzávěr, filtr, zpětný ventil, vodoměr, montážní kus, uklidňovací kus, uzávěr s vypouštěním |

##### Otázka 13

Šoupata na veřejném vodovodu?

|  | a) | jsou to uzavírací armatury, mají uzavírací desku a malý hydraulický odpor, |
| --- | --- | --- |
|  | b) | jsou to uzavírací armatury, mají uzavírací srdce a malý hydraulický odpor, |
|  | c) | jsou to uzavírací armatury, mají uzavírací kuželku a sedlo a větší hydraulický odpor, |

##### Otázka 14

Šroubové Wotlmanovy vodoměry jsou?

|  | a) | objemové |
| --- | --- | --- |
|  | b) | rychlostní |
|  | c) | speciální |

##### Otázka 15

Ventily na veřejném vodovodu?

|  | a) | jsou to uzavírací armatury, mají uzavírací srdce a malý hydraulický odpor, |
| --- | --- | --- |
|  | b) | jsou to uzavírací armatury, mají uzavírací desku a malý hydraulický odpor, |
|  | c) | jsou to uzavírací armatury, mají uzavírací kuželku a sedlo a větší hydraulický odpor, |

1.4.2020

Ing. Petr Choutka